## Slide 1: THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỘ GIẢ LẬP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

## Slide 2
NHÓM 3
Đoàn Quang Lưu
Lê Quang Huy
Đặng Trường Giang
Nguyễn Bá Trung Hiếu
20203884
20200273
20200183
20200224
MSSV

## Slide 3: HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
Sử dụng giao thức LG
THAY ĐỔI
Hoàn thiện chức năng cơ bản: 4 nút, LCD,...
Hoàn thiện code
Thiết kế mạch PCB
HOÀN THIỆN

## Slide 4: MẠCH THU HỒNG NGOẠI
ESP8266
- THƯ VIỆN SỬ DỤNG
- CODE

## Slide 5: TÍN HIỆU THU ĐƯỢC VỚI ĐIỀU KHIỂN VSMART TV
GIAO THỨC NEC
HEXA CODE
RAW DATA

## Slide 6
0xAF5708F 0xAF548B7 0xAF558A7 0xAF5D827 0xAF5B44B 0xAF5BC43 0xAF518E7 0xAF59867 0xAF5FC03 0xAF52CD3
OK
ONL/OFF UP DOWN LEFT RIGHT VOL +
VOL - BACK HOME
Vsmart Tivi
LG2 (28bit)
0x8808844
0x8808844
0x8808945
0x8808A46
0x8808B47
0x8808C48
0x8808D49
0x8808E4A
0x8808F4B
0x880084C
Power: On
Power: On, Temp: 23C
Power: On, Temp: 24C Power: On, Temp: 25C Power: On, Temp: 26C Power: On, Temp: 27C Power: On, Temp: 28C Power: On, Temp: 29C Power: On, Temp: 30C Power: Off

## Slide 7: LG REMOTE PROTOCOL
LG REMOTE PROTOCOL
- 59 giá trị
- HEADER:
xung 3300 us
nghỉ 9900 us
- Bit 1: xung 480 us
nghỉ 480 us
- Bit 0: xung 480 us
nghỉ 1480 us
- Kết thúc: xung 480us
RAW DATA

## Slide 8: MẠCH PHÁT HỒNG NGOẠI

## Slide 9: MẠCH PHÁT HỒNG NGOẠI
Mặt trước
Mặt sau

## Slide 10: MẠCH PHÁT HỒNG NGOẠI
Mặt trước
Mặt sau

## Slide 11: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN LẬP TRÌNH NÚT ON/OFF
- ON/OFF sẽ có 1 mảng
tương ứng rawDataON
và rawDataOFF
- Lưu đồ và lập trình
ON/OFF tương đương
nhau

## Slide 12: LẬP TRÌNH NÚT ON

## Slide 13: LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN LẬP TRÌNH NÚT TEMP+/TEMP-
NHIỆT ĐỘ
CHECKSUM
- Lưu đồ và lập trình
ON/OFF tương tự nhau
- Gửi tín hiệu theo 5 bước:
B1: rawTemp[0]-rawTemp[33]
B2: rawTemp[34]-rawTemp[41]
B3: rawTemp[42]-rawTemp[49]
B4: rawTemp[50]-rawTemp[57]
B5: Xung kết thúc 480us
(rawTemp[58])

## Slide 14: GỬI THÔNG TIN NHIỆT ĐỘ (B2)
Phần checksum (B4) tương tự

## Slide 15: LẬP TRÌNH NÚT VOL-

## Slide 16: THANKS FOR LISTENING!